## Slide 1: IP ADDRESS
Type IP Address:
IPV4
IPV6

## Slide 2
IP ADDRESS
KELAS IP ADDRESS
~KELAS A
IP Range: 1-127
~KELAS B
IP Range: 128-191
~KELAS C
IP Range: 192-223
~KELAS D
IP Range: 224-239
~KELAS E
IP Range: 240-254
X XXX
1 Net ID, 3 Host ID
X XXX
2 Net ID, 2 Host ID
X XXX
3 Net ID, 1 Host ID

## Slide 3
IP ADDRESS
Subnet default untuk kelas
A: 255.0.0.0
B: 255.255.0.0
C: 255.255.255.0
Prefix atau CIDR
/8 /30
/16 /30
/24 /30
Perbedaan cara penulisan Subnetmask default
dengan Prefix/CIDR
IP: 192.168.10.1, Netmask: 255.255.255.0(Penulisan Biasa)
IP: 192.168.10.1/24(Penulisan Dengan Slash Notation)

## Slide 4
IP ADDRESS
Contoh Soal
192.168.1.20/28
~Termasuk kelas manakah IP Adress tersebut?
~Hitung IP Adress dan Subnetmask di atas?

## Slide 5
IP ADDRESS
Jawaban:
128 64 32 16 8 4 2 1
IP Address: 192.168.1.20/28
Biner : 11000000.10101000.00000001.00010100
Netmask : 255.255.255.240
Biner : 11111111.11111111.11111111.11110000
Jumlah Subnet: 2^x = 2^4 = 16
Jumlah Host: 2^y -2 = 2^4 = 16-2 = 14
Block Subnet: 256-240 = 16

## Slide 6
IP ADDRESS
SUBNET | RANGE IP |  | BROADCAST
 | IP PERTAMA | IP TERAKHIR | 
192.168.1.0/24 | 192.168.1.1 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255
128 64 32 16 8 4 2 1
192
11000000
168
10101000
1
00000001
255
11111111